Благодарим Вас за приобретение осветительного прибора торговой марки Econex®.

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и установке. В паспорте приведена вся необходимая информация для ознакомления и правильной эксплуатации светодиодных светильников Econex Board G2.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светодиодные светильники Econex Board G2 предназначены для освещения различных производственных, складских, выставочных и др. помещений, а также для местного локального освещения.

Светильники серии Board G2 устанавливаются на ровную поверхность креплением типа “лира” или подвешиваются на тросовых, цепных или других видах подвеса, не входящих в комплект.

Таблица 1. Основные технические характеристики светодиодных светильников серии Board G2

| Параметр | Board G2 | Board 12VDC G2 | Board 36VAC G2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Номинальное напряжение питающей сети | 220B AC | 12B DC | 36B AC |
| 2. Частота питающей сети, Гц | 45 - 65 |  | 45 - 65 |
| 3. Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| 4. Класс защиты от поражения электрическим током | I | II | I |
| 5. Тип источника света | СД |
| 6. Коэффициент пульсации светового потока, % | менее 5 % |
| 7. Температура окружающей среды при эксплуатации светильника, °С | от минус 40 до плюс 40 |
| 8. Температура окружающей среды при хранении светильника, °С | от минус 60 до плюс 60 |
| 9. Степень защиты светильника | IP65 |
| 10. Климатическое исполнение светильника | УХЛ2 |

2. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Указанный ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

2.1. Срок службы светильника составляет не менее 10 лет.

Таблица 2. Основные исполнения светодиодных светильников серии Board G2

| Артикул | Наименование | Потребляема активная мощность, Вт | Световой поток светильника, не менее, лм | Тип КСС светильника | Коррелированная цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, не ниже Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4601210 | Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K G2 | 11 | 1500 | Д 120 | 5000 | 80 |
| 4601220 | Светильник Econex Board 12 D60 IP65 5000K G2 | 11 | 1500 | Г 60 | 5000 | 80 |
| 4601211 | Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K 12VDC G2 | 11 | 1500 | Д 120 | 5000 | 80 |
| 4601221 | Светильник Econex Board 12 D60 IP65 5000K 12VDC G2 | 11 | 1500 | Г 60 | 5000 | 80 |
| 4601212 | Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K 36VAC G2 | 11 | 1500 | Д 120 | 5000 | 80 |
| 4601222 | Светильник Econex Board 12 D60 IP65 5000K 36VAC G2 | 11 | 1500 | Г 60 | 5000 | 80 |
| 4602410 | Светильник Econex Board 24 D120 IP65 5000K G2 | 20 | 2500 | Д 120 | 5000 | 80 |
| 4602420 | Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K G2 | 20 | 2500 | Г 60 | 5000 | 80 |
| 4602411 | Светильник Econex Board 24 D120 IP65 5000K 12VDC G2 | 20 | 2500 | Д 120 | 5000 | 80 |
| 4602421 | Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K 12VDC G2 | 20 | 2500 | Г 60 | 5000 | 80 |
| 4602412 | Светильник Econex Board 24 D120 IP65 5000K 36VAC G2 | 20 | 2500 | Д 120 | 5000 | 80 |
| 4602422 | Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K 36VAC G2 | 20 | 2500 | Г 60 | 5000 | 80 |

Допустимые отклонения фактических значений от нормальных:

- В соответствии с ГОСТ Р 55701.1-2013 потребляемая мощность, коэффициент мощности, коэффициент пульсации не должны превышать номинальные более чем на 10%;

- В соответствии с ГОСТ Р 556230-2014 и ГОСТ 56231-2014 начальный световой поток и световая отдача не должны быть ниже 90% номинальных, а общий индекс цветопередачи не должен быть ниже заявленного более чем на 3 единицы;

- В соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 типовым значениям цветовой температуры соответствуют следующие диапазоны: 5000К - 4745…5311К; 4000К – 3710…4260К; 3000К – 2870…3220К. Цветовая температура измеряется по оптической оси светильника и при несовпадении с номинальной подтверждается измерением в фотометрическом шаре.

| Рисунок 1. Габаритный чертеж светильника Econex Board G2 |
| --- |
| Рисунок 2. КСС типа Д120 | Рисунок 3. КСС типа Г60 |

2.2. Гарантии изготовителя

2.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

2.2.2. Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 60 месяцев со дня продажи покупателю.

2.2.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

2.2.4. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организацией-перевозчиком или продавцом (представителем или дилером) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции.

2.2.5. При обнаружении в течение гарантийного срока неисправности светильника, возникшей не по вине покупателя, предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделий бесплатно. Для этого необходимо предоставить светильник с паспортом предприятию-изготовителю, а также представить рекламацию (в т.ч. фотографии места установки светильника) с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность.

2.2.6 Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) или на монтажной организации, осуществившей подключение.

2.2.7. Изготовитель не несет ответственность за технические неисправности (повреждения), возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях несоответствия показателей качества электрической энергии нормативным показателям и вследствие вмешательства третьих лиц.

2.2.8. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям с сохраненными защитными наклейками, пломбами и настоящим паспортом.

ВНИМАНИЕ:

1. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать светильник – это лишит Вас гарантии.

2. Нарушение пломбы приведет к снятию с изделия гарантии.

По вопросам рекламации, гарантийного или сервисного обслуживания следует обращаться в сервисную службу компании «Эконекс» или к компании-продавцу.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

3.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя любым закрытым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков при температуре окружающей среды, указанной в Таблице 1.

3.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в сухих помещениях при температуре окружающей среды, указанной в Таблице 1, в условиях, исключающих воздействие на них веществ, способствующих разрушению упаковки или светильников, а также на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

3.3. По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Запрещается устанавливать, демонтировать и обслуживать светильник при подключенном напряжении.

4.3. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

4.4. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность питающей электрической сети. Запрещено присоединять светильник к поврежденной электропроводке.

4.5. При установке и подключении светильника убедиться в соответствии напряжения питающей сети, указанному в таблице 1.

4.6. Все электромонтажные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе «Отметка о подключении».

5. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом с обязательной записью в разделе "Отметка о подключении"

5.1. Извлеките из упаковочной коробки прибор и настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии механических повреждений светильников и соответствии серийного номера, указанного в настоящем паспорте и на корпусе светильника.

5.2. Светильники серии Board устанавливаются на ровную поверхность или подвешиваются на тросовых, цепных или других видах подвеса, не входящих в комплект. Схема крепления указана на Рисунке 1.

5.3. Для подключения светильников серии Board необходимо использовать кабель круглого сечения ø 7 – 12 мм с одно- или многожильными проводами сечением 0,75-2,5 мм². Подключение защитного заземления (РЕ - желто-зеленый провод) и питающих проводников, фазного (L – коричневый провод) и нулевого провода (N – синий провод).

5.4. Подключите питающие провода Board 12VDC G2, соблюдая следующие условия:

положительный («+» – коричневый провод); отрицательный («-» – синий провод)

Заземление не требуется.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

6.1. При необходимости удалите пыль с поверхности светильника, а также очистить линзы-рассеиватель, не допуская их загрязнения. Загрязнение линзы-рассеивателя может привести к безвозвратному снижению их светопропускаемости.

| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |
| --- |
| Светильник светодиодный серии Board G2 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.25-007-22434905-2022 и признан годным к эксплуатации. Печать контроллера ОТК: Дата изготовления: | Серийный номер |
| ( Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K G2 4601210 ( Светильник Econex Board 24 D120 IP65 5000K G2 4602410 ( Светильник Econex Board 12 D60 IP65 5000K G2 4601220 ( Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K G2 4602420 ( Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K 12VDC G2 4601211 ( Светильник Econex Board 24 D120 IP65 5000K 12VDC G2 4602411 ( Светильник Econex Board 12 D60 IP65 5000K 12VDC G2 4601221 ( Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K 12VDC G2 4602421 ( Светильник Econex Board 12 D120 IP65 5000K 36VAC G2 4601212 ( Светильник Econex Board 24 D120 IP65 5000K 36VAC G2 4602412 ( Светильник Econex Board 12 D60 IP65 5000K 36VAC G2 4601222 ( Светильник Econex Board 24 D60 IP65 5000K 36VAC G2 4602422 Изготовитель: ООО "ТД “Эконекс", 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 65К, офис 11 Телефон: (8442) 72-77-72, 8-800-500-34-97 (бесплатная горячая линия) E-mail: info@econex.ru |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях ТУ 27.40.25-007-22434905-2022. Печать упаковщика: Дата упаковки: |
| ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ Наименование монтажной организации _______________________________________ Дата установки _____________________ Гарантия на установку __________________ Мастер __________________________ _____________________________________ Подпись Расшифровка подписи |
| ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ Дата продажи «_____» _______________ 202__ г. Торговая организация ________________________________________________________________________ Подпись продавца __________________________ Штамп компании-продавца |